1.sz. melléklet

Társaságunk egy kiválasztott budapesti helyszínen világításkorszerűsítést kíván elvégezni.

A kivitelezést Társaságunk fogja elvégezni.

Jelen pályáztatás tárgya a világítástervezéshez szükséges alapadatok meghatározása a kiválasztott helyszínre.

Az elvégzendő feladat elemei:

1.	A világítástervezéshez szükséges helyszíni paraméterek pontos meghatározása helyszíni felméréssel a  kiválasztott területen belüli közvilágítási hálózati elemek geometriájának meghatározása:

- elrendezés,

- az úttest jellemző szélessége,

- a forgalmi sávok száma,

- sávszélesség, (út és amennyiben van külön parkolósáv, akkor azt külön megjelölve)

- osztástávolság, jellemző átlag

- fénypontmagasság, jellemző átlag

- hajlásszög,

- az oszlop távolsága az úttest szélétől, jellemző átlag

- ráhajlás, jellemző átlag

- az útburkolat típusa

Amennyiben az úton belül markánsan és szakaszosan eltér a hálózat geometriai kialakítása, úgy az út jellemző paramétereinek felvételezését is szakaszosan kell dokumentálni.

A  kiválasztott terület konkrét lehatárolását jelen ajánlatkérésünk 2.- 3. sz. mellékleteként térképen és EEGIS rajzokon bejelölve megadjuk. A jelenlegi lámpatestek típusát, teljesítményét, és darabszámát az 4. sz. mellékletekben adjuk meg. A cserélendő lámpatestek darabszámai és teljesítményei a helyszíni felmérés során pontosítandóak.

2.	A helyszíni felmérés dokumentálása rajz és leltár formájában. (valós pontos lámpatest db számok)

3.	Helyszíni megvilágítás mérés a hídon és a rávezető útszakaszokon. A mérési eredményekről jegyzőkönyv készítése és átadása.

4.	A kiválasztott területeken belüli utakra, utcákra és gyalogutakra vonatkozó, az MSZ EN 13201 szabvány szerinti világítási helyzetek és világítási osztályok meghatározása, figyelembe véve a híd és a rávezető utak  jelenlegi megvilágítását.

5.	A meghatározott világítási osztályhoz (ill. ME osztályok esetén a hozzájuk rendelt alternatív CE osztályhoz is) hozzárendelt világítástechnikai paraméterek megadása.

6. 	Szakmai javaslat az alkalmazandó LED fényforrású világítótestre vonakozólag, különös tekintettel a fokozott rezgésállósági követelményre.