1. sz. melléklet

Társaságunk egy kiválasztott budapesti helyszínen világításkorszerűsítést kíván elvégezni.

A kivitelezést Társaságunk fogja elvégezni.

Jelen pályáztatás tárgya a világítástervezéshez szükséges alapadatok meghatározása a kiválasztott helyszínre.

Az elvégzendő feladat elemei:

- Rendelkezésre bocsájtott helyszínrajzok és közvilágítási adatbázis alapján a korszerűsítésre kijelölt területek bejárása, tipizálása, típushelyszínek megadása, azok helyszínrajzokon történő lehatárolása, fennmaradó útszakaszok típushelyszínek alá történő besorolása. A közvilágítási adatbázist csak az eredményhirdetést követően, nyertes Ajánlattevő részére bocsátja ki Ajánlattevő.

- A típushelyszínekre, valamint a hozzájuk besorolt útszakaszokra vonatkozó, az MSZ EN 13201 szabvány szerinti világítási helyzetek és világítási osztályok meghatározása, figyelemmel a  Budapesti Világítási Mestertervben foglalt előírásokra.

- A meghatározott világítási osztályhoz (ME osztályok esetén a hozzájuk rendelt alternatív CE osztályhoz is) hozzárendelt világítástechnikai paraméterek megadása, figyelemmel a Budapesti Világítási Mestertervben foglalt előírásokra is.

- A korszerűsítésre kijelölt útszakaszon található lámpahelyek alapján a tervezett lámpatest típusok és azon belül típusváltozatok számának meghatározása.

- A meghatározott lámpatest típusok és típusváltozatok alapján a pályáztatásra kerülő lámpatest darabszámok meghatározása (Árazatlan költségvetés).

- Tervezői tapasztalatok alapján szükséges karcserék előirányozása (BDK-val egyeztetve) Dialux mintafile-ok elkészítése tipizált útszakaszokra, egyszerű és egyedi geometriával rendelkező konfliktus területekre (gyalogátkelők, bonyolultabb csomópontok).

- Pályáztatáshoz szükséges műszaki leírás, helyszínrajzok (típusváltozatok feltüntetésével), mennyiségi táblázatok elkészítése, energia megtakarítási sablon előkészítése.

- A világítástervezéshez szükséges helyszíni paraméterek pontosításával, szükség szerinti korrekciójával:

- elrendezés,

- az úttest jellemző szélessége,

- a forgalmi sávok száma,

- sávszélesség, (út és amennyiben van külön parkolósáv, akkor azt külön megjelölve)

- osztástávolság, jellemző átlag

- fénypontmagasság, jellemző átlag

- hajlásszög,

- az oszlop távolsága az úttest szélétől, jellemző átlag

- ráhajlás, jellemző átlag

- az útburkolat típusa

Amennyiben az úton belül markánsan és szakaszosan eltér a hálózat geometriai kialakítása, úgy az

út jellemző paramétereinek felvételezését is szakaszosan kell dokumentálni.

- Az Eegis rajzokon megadottól eltérő állapot dokumentálása rajz és leltár formájában. (valós pontos lámpatest db számok)

- A kiválasztott területeken belüli utakra, utcákra és gyalogutakra vonatkozó, az MSZ EN 13201 szabvány szerinti világítási helyzetek és világítási osztályok meghatározása.

A  kiválasztott terület konkrét lehatárolását jelen ajánlatkérésünk 6.- 7. sz. mellékleteként térképen és EEGIS rajzokon bejelölve megadjuk.A jelenlegi lámpatestek típusát, teljesítményét, és darabszámát az 5. sz. mellékletekben adjuk meg. A cserélendő lámpatestek darabszámai és teljesítményei a helyszíni felmérés során pontosítandóak. A 8. sz. mellékletben a kiválasztott területről készült fényképek láthatók.

A 7.1 – 7.7. sz. rajzokon a gyalogátkelőhelyek bejelölésre kerültek, azonban az Eegis rajz nem geodéziailag pontos, ezért a helyszínrajz készítésekor a gyalogátkelőhelyek pontosításra kell kerüljenek.