- számú melléklet

Tenderterv műszaki követelményei

I. ) A Tenderterv munkarészhez kapcsolódó elvégzendő feladatok elemei:

- Rendelkezésre bocsájtott helyszínrajzok, közvilágítási adatbázis és tipizált mintaterületek alapján a korszerűsítésre kijelölt területek bejárása, Ajánlatkérő által megadott tipizált mintaterületek ellenőrzése. A tipizált mintaterületek alapján a felhasználható világítótest típusváltozatok számának optimalizálása a BDK-val együttműködve. A tipizált mintaterületek helyszínrajzokon történő feltüntetése, fennmaradó útszakaszoknak a tipizált mintaterületek alá történő besorolása.  A közvilágítási adatbázist csak az eredményhirdetést követően, nyertes Ajánlattevő részére bocsátja ki Ajánlatkérő.

A helyszíneken a megadott leltár pontosítását/szükség esetén a leltári adatok pótlását (például: EOV koordináták) írja elő Ajánlatkérő.

- A korszerűsítésre kijelölt útszakaszon található lámpahelyek alapján a tervezett világítótest típusok és azokhoz tartozó típusváltozatok számának meghatározása, az alkalmazandó típusok és típusváltozatok számának minimalizálásával.

- A meghatározott világítótest típusok és típusváltozatok alapján a pályáztatásra kerülő világítótest darabszámok meghatározása, pontosítása (Árazatlan költségvetés).

- Tervezői tapasztalatok alapján szükséges sűrítések, bővítések, karcserék előirányozása (BDK-val egyeztetve).

- Pályáztatáshoz szükséges műszaki leírás elkészítésében Ajánlatkérővel együttműködés, helyszínrajzok (típusváltozatok feltüntetésével), mennyiségi táblázatok elkészítése.

- Konfliktusterületek kijelölése, és ezekre a világítástervezéshez szükséges helyszíni paraméterek pontosítása, szükség szerinti korrekciója:

- elrendezés,

- az úttest jellemző szélessége,

- a forgalmi sávok száma,

- sávszélesség, (út és amennyiben van külön parkolósáv, vagy parkoló, kerékpárút, akkor azt külön megjelölve)

- osztástávolság, jellemző átlag

- fénypontmagasság, jellemző átlag

- hajlásszög,

- az oszlop távolsága az úttest szélétől, jellemző átlag

- ráhajlás, jellemző átlag

- az útburkolat típusa

- A területek esetleges összevonásának, minimális bővítési lehetőségének vizsgálata. A szabványos, magas minőségű megvilágítási szint és egyenletesség biztosítása érdekében Ajánlattevő javaslatot tehet bizonyos területi korrekciókra.

- A tenderterv alapján kiírandó világítótestek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérőtől e tárgykörben felmerülő kérdések megválaszolása a törvény által megadott határidőn belül.

- Nyertes Ajánlattevő által megvizsgálandó, hogy a típushelyszíneken előírt követelményeket a piacon jelenleg elérhető LED-es világítótestek közül legalább 2 gyártó termékei teljesíteni tudják.

II.)  Adatszolgáltatás, elvárások

A  kiválasztott területek konkrét lehatárolását a keretszerződés alapján kiállított egyedi megrendelések mellékleteiként térképen bejelölve fogjuk megadni. A jelenlegi lámpatestek előzetes darabszámát a keretszerződés alapján kiállított egyedi megrendelésekben adjuk meg. A cserélendő lámpatestek darabszámai és teljesítményei a helyszíni felmérés során pontosítandók.

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a munka átfogó jellege és komplexitása, speciális munkaigénye miatt Ajánlatkérő betekintést enged telephelyén egy, már hasonló jellegű korszerűsítés során alkalmazott előzetes szakértői véleménybe, előre egyeztetett időpont alapján.

III.) Tenderterv, tendereztetés, kiviteli terv fázis folyamata

1. ) Tenderterv fázis:

- Korszerűsítési területek előzetes bejárása, mennyiségek ellenőrzése

- Szükség esetén bejárás BDK területi felelősével, előre egyeztetett időpontban (az igénytől számított 2 munkanapon belül, helyszínenként 1 alkalom)

- Rajzok elkészítése (csere, sűrítés, bővítés, átlátható módon, külön jelölve)

- előre látható, szükséges geometriai beavatkozások jelzése, egyeztetése BDK illetékesével (plusz oszlop, karcsere)

- Korszerűsítési területek területi csoportosítása, világítótest beszerzési pályáztatás külön bontásához

- Mintafájlok ellenőrzése minimum 2 – a BDK Kft. által már elfogadott világítótestet forgalmazó –  gyártó ismert világítótesteivel

- Megengedhető világítótestcsalád, típusváltozat meghatározása

- Táblázatok elkészítése (mennyiség kimutatások: csere, sűrítés, bővítés részekre bontva, megtakarítási sablon, típusváltozat kombinációk)

- TENDER DOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA, pályáztatási csomagok számának megfelelően (táblázatok, műszaki leírás)

2.) Tendereztetési fázis:

- részvétel tender dokumentáció összeállításában, BDK egyeztetésen való részvétellel (helyszínenként 1 alkalom, alkalmanként 0,5 nap)

- pályáztatási időszakban beérkező, tendertervre vonatkozó kérdések megválaszolása (e-mailes kapcsolattartással)

- pályázatok elbírása alatt felmerülő kérdések kapcsán, BDK egyeztetésen való részvétellel (helyszínenként 1 alkalom, alkalmanként 0,5 nap)

3.) Kiviteli terv fázis:

- nyertes pályázók adatai alapján mennyiség kimutatás lámpatest rendelésekhez (csere, sűrítés, bővítés átlátható módon külön számolva)

- nyertes pályázók adataival ellenőrző fénytechnikai számítások a konfliktusterületekre vonatkozóan.

- tervkészítés a megadott kiviteti terv tartalmának megfelelően, bontandó lámpatest adatok feltüntetésével

- kivitelezés során felmerülő kérdések kezelése

- javaslat ellenőrző fénytechnikai mérések helyszíneire, helyszínrajzokkal, táblázatokkal (pl. gyalogátkelőhelyek szélessége)

- a világítótestek felszereléséhez szükséges adatokat BDK biztosítja, a tervező által kért mintavételezési javaslat alapján (meglévő karhosszak, meglévő oszlopcsúcs átmérők, kar csonkok átmérőjének adatai)

- a világítótesteket a BDK Kft. a kiviteli terv birtokában fogja csak megrendelni a nyertes Ajánlattevőktől

- számú melléklet

Kiviteli terv műszaki követelményei

- A kiviteli terv célja a pályázó világítótest-beszállítók által megajánlott világítótestek fénytechnikai szempontból történő ellenőrzése, kivitelezés előkészítése, mely tartalmazza a következőket:

- világítótestcserék módjának megtervezése, kitérve a lámpakarok, bekötővezetékek, kötőelemek és szerelvénydobozok cseréjére, figyelembe véve a tartószerkezetek állapotát.

- világítótest beszállító által megajánlott típusváltozatok adaptálása a tendertervben szereplő lámpahelyekre, fénytechnikai számítások elvégzése a konfliktusterületekre valamint az Ajánlatkérő által meghatározott mintaterületekre az Ajánlatkérő által átadott Relux alapfájlok alapján, az itt megadott főbb teljesítményadatok, a LED-es világítótestek szállítási szerződéseiben meghatározottak keretein belül.

- fényszennyezés/bevilágítás miatt esetleg szükségessé vált világító felület kitakarás/maszkolás vizsgálatát.

- A közvilágításra vonatkozó kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat, ill. műszaki paramétereket:

1.    Az illetékes Közvilágítási Üzem képviselőjével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet. (Az egyeztetésre a Tervező felkészülten érkezik, az érintett helyszín ismeretében, előtte bejárva, felmérve, konkrét javaslattal érkezve.)

2.    A szükség szerint a BDK üzemviteli vezető mérnökkel, ill. üzemviteli mérnökkel felvett egyeztetési jegyzőkönyvet. (Több közvilágítási üzemet, a Fővárosi beruházásokat, a jelentős, nagy kiterjedésű hálózatok építését érintő területek esetén.)

3.    A BVMT előírásainak betartásáról szóló nyilatkozat, a szükséges paraméterek és számítások feltüntetésével.

4.    Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével, valamint a szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.

5.    Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.

6.    Bontási és létesítési méretezett, kottázott nyomvonalrajzokat, és szákági rajzokat.

7.   Szükséges szerelői és karbantartási utasításokat a 40/2017 (XII.04.) NGM rendelet 1. melléklete szerint (Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat).

8.  Bontási és létesítési leltárt táblázatos formában, a tervezett berendezés, hálózat ill. szerelvény darabszám meghatározásával és típusával.

9.. A szükséges részletes keresztszelvények és a berendezés egyértelmű jelölését a tervrajzokon, amennyiben a sűrítéseknél a kar (karok) kialakítása változik.

10.   Teljes körű és terjedelmű fénytechnikai (úttest, gyalogos átkelőhely, parkolók, járdák) számításokat az 1. részfeladatban meghatározott számítási mintaterületekre és az ezektől függetlenül kezelt konfliktus területekre.

11. A LED-es világítótestek beszerzésére irányuló pályázat eredményeként, a felszerelendő LED-es berendezésekre vonatkozóan a mellékletben megadott táblázat kitöltendő, a benne szereplő adatlapok csatolásával.

Kérjük, hogy az ajánlatok kidolgozásakor a pályázati anyagban feltüntetett összes költségen belül vegyék figyelembe, hogy a BDK Kft. 2017-es tervezési pályázatainál is bevezeti az úgynevezett „üzemeltetői terv-felülvizsgálati szolgáltatási díj”-at. Ezen díj számításának módját, a „Megrendelési adatlap/teljesítési igazolás”-t, illetve a kiviteli terv részét képező dokumentációk részletes listáját a BDK Kft. honlapján megtekinthetik, és pdf formátumban letölthetik.

Hivatkozás: http://bdk.hu/2012/10/szolgaltatasi-dij-bevezetese/

A teljesítési igazolás kiadásának feltétele a BDK Kft. üzemeltetői megfelelőségi hozzájárulása.

- számú melléklet

# CÉGINFORMÁCIÓS ADATLAP

# „LED 2021 Keretszerződés közvilágítási tenderterv és kiviteli terv elkészítésére LED korszerűsítéshez kapcsolódóan, különböző helyszíneken”

# AJÁNLATTEVŐ

| Cég neve: |  |
| --- | --- |
| Cégjegyzékszáma: |  |
| Adószáma: |  |
| Címe (székhelye): |  |
| - irányítószám, település |  |
| - utca, házszám |  |
| - telefonszám |  |
| - telefaxszám |  |
| - E-mail cím |  |
| - Internet (URL) cím |  |
| Cégjegyzésre jogosult vezetők neve; beosztása; telefonszáma |  |
| Jelen ajánlatkérésben nyilatkozattételre jogosult személy neve: |  |
| - telefonszáma |  |
| - E-mail címe |  |

Kelt: ___________________

______________________

Cégszerű aláírás

- számú melléklet

„LED 2021 Keretszerződés közvilágítási tenderterv és kiviteli terv elkészítésére LED korszerűsítéshez kapcsolódóan, különböző helyszíneken”

Felolvasólap

| 1. Vállalási egységár (nettó HUF) | nettó ________ HUF |
| --- | --- |
| 2. Az ajánlatkérés 4.1. pontjában meghatározott szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat max.: 60 hónap) | ________ hónap |
| 2.1. Az ajánlatkérés 4.1. pontjában meghatározott szakember neve: | ________ |
| 2.2. Az ajánlatkérés 4.1. pontjában meghatározott szakember kamarai nyilvántartási száma: | ________ |

Kelt: ___________________

______________________

Cégszerű aláírás

- számú melléklet

# Szakember bemutatásáról szóló nyilatkozat

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő  cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft., mint Ajánlatkérő által kiírt „LED 2021 Keretszerződés közvilágítási tenderterv és kiviteli terv elkészítésére LED korszerűsítéshez kapcsolódóan, különböző helyszíneken” tárgyú beszerzési eljárásban az alábbiakban megjelölt tervezői szakember(ek) rendelkezik/rendelkeznek a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett EN-VI szakirányú tervezői jogosultsággal.

|  | Név | Képzettség, Végzettség | Kamrai nyilvántartási szám |
| --- | --- | --- | --- |
| EN-VI szakirányú tervezői jogosultsággall rendelkező szakemberl |  |  |  |

Kelt: ___________________

______________________

Cégszerű aláírás

- számú melléklet

Önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

| SZEMÉLYES ADATOK |
| --- |
| Név: |  |
| Születési idő: |  |
| Állampolgárság: |  |
| Lakcím: |  |
| ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| Mettől meddig (év) | Intézmény megnevezése / Végzettség |
| MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| Mettől meddig (év) | Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése |
| EN-VI JOGOSULTSÁGGAL KAPCSOLATOS ADATOK |
| EN-VI Tervezői jogosultság megszerzésének ideje (év, hónap): / érvényességének ideje (év, hónap, nap) |  |
| Kamarai Nyilvántartási Száma: |  |
| TAPASZTALAT (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| Projektek/szerződések ismertetése, a teljesítés időszaka (-tól, -ig, éé,hh) | Ellátott funkciók, feladatok, megszerzett tapasztalatok ismertetése |

Teljesítésbe bevont szakemberként kijelentem, hogy a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek, _________________________ Ajánlattevő rendelkezésére állok, illetve esetemben nem áll fenn olyan körülmény, amelyek a szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból kizárja.

Kelt: Budapest, 2020. ___________________

_____________________________________

(Aláírás a szakember részéről)

- számú melléklet

ESZKÖZÖK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „LED 2021 Keretszerződés közvilágítási tenderterv és kiviteli terv elkészítésére LED korszerűsítéshez kapcsolódóan, különböző helyszíneken" tárgyú beszerzési eljárásban a szerződés teljesítés során az alábbi eszközöket/berendezéseket kívánom bevonni:

| Az ajánlatkérés szerinti alkalmassági minimumkövetelmény megjelölése, amely érdekében az eszközt igénybe veszi | Eszköz megnevezés, darabszám megjelölésével | Eszköz típusa, gyártója | Kizárólag a kalibrált megvilágításmérő esetén: Kalibrációs okirat száma: |
| --- | --- | --- | --- |
| min. 1 db, közvilágítási hálózat felmérésére alkalmas lézeres távolságmérő |  |  | - |
| min. 1 db kalibrált megvilágításmérő |  |  |  |

Kelt: ___________________

______________________

Cégszerű aláírás

- számú melléklet

Nyilatkozat referenciáról

Alulírott …………………….. mint a(z) ……………………………… ajánlattevő / kapacitást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult / meghatalmazással igazolt képviselője felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft, mint ajánlatkérő által kiírt „LED 2021 Keretszerződés közvilágítási tenderterv és kiviteli terv elkészítésére LED korszerűsítéshez kapcsolódóan, különböző helyszíneken” tárgyú beszerzési eljárásban az Ajánlatkérés 4.3. pontjában előírt Ajánlatkérő honlapján történő megjelenésétől visszafelé számított megelőző 5 évben jelentősebb referenciáink a következők voltak:

„összesen minimum 1000 db LED-es világítótestet magába foglaló, közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó, a megrendelő által jóváhagyott, kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciával”

| Szerződéskötő másik fél megnevezése és az információt nyújtó személy neve, beosztása, elérhetősége | A teljesítés helye | A referenciamunka tárgya, és rövid leírása; | A teljesítés ideje (kezdés-befejezés) |
| --- | --- | --- | --- |

Kelt: ___________________

______________________

Cégszerű aláírás

# Footnotes

A megfelelő aláhúzandó

A megfelelő aláhúzandó

A megfelelő aláhúzandó

A megfelelő aláhúzandó

A megfelelő aláhúzandó